Leistungsverzeichnis / Ausschreibungstexte	

Version 03/2019

Übersicht


1	Baustellen- Einrichtung, Abtragungsarbeiten
2  	Vorbereiten des Untergrundes
3  	Ausgleichsschichten, Trennlagen
4  	Dampfsperr-, Dampfbremsschichten
5  	Wärmedämmschichten
6  	Dachhaut
7  	Hoch- und Tiefzüge, Anschlüsse, Formteile
8  	Einbauteile, Zubehör
9  	Oberflächenschutz, Filterschichten

Rechtlicher Hinweis: Haftungsausschluss

COVERiT übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen COVERiT, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens COVERiT kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Die Nutzung der Ausschreibungstexte von COVERiT entbindet nicht von der Verpflichtung, die geltenden technischen Vorschriften (DIN-Vorschriften, Flachdachrichtlinien, etc.) in eigener Verantwortung zu beachten und zu wahren.

Inhalt

1  Baustellen- Einrichtung, Abtragungsarbeiten	2

1.1	Baustelleneinrichtung	2

1.2	Chemotoiletten aufst. + abtr.	2

1.3	Chemotoiletten vorhalten	2

1.4	Schutzgerüst herstellen	2

1.5	Blitzschutz demontieren	2

1.5	Blitzschutzanlage herstellen	2

1.6	Dachfläche abbrechen	2

1.7	Dachabdichtung aufschneiden	3

1.8	Demontage Attikaverblechung	3

1.9	Schutzverblechung demontieren	3

1.10	Wandverkleidung demontieren	3

1.11	Hochzüge Wandanschlüsse demontieren	3

1.12	Kies abräumen 16/32	3

2  Vorbereiten des Untergrundes	4

2.1	Reinigen der Dachfläche	4

2.2	Reinigen der Hochzüge / Wandanschlüsse	4

2.3	Attikaerhöhung herstellen	4

3  Ausgleichsschichten, Trennlagen	5

3.1	TRENNLAGE Vlies lose	5

3.2	TRENNLAGE Vlies verklebt	5

3.3	TRENNLAGE Bohrbares Vlies	5

3.4	TRENNLAGE HOCHZUG Vlies lose	5

3.5	TRENNLAGE HOCHZUG Vlies verklebt	5

3.6	GLASVLIES COVERiT GV 120	5

4  Dampfsperr-, Dampfbremsschichten	6

4.1	VORANSTRICH Bitumen	6

4.2	DAMPFSPERRSCHICHT V60 S4 + AL	6

4.3	DAMPFSPERRE Bit-AL-E Beton	6

4.3	DAMPFSPERRE Al-Trapezblech	6

4.4	DAMPFBREMSE POLYETHYLEN	6

5  Wärmedämmschichten	7

5.1	POLYURETHAN	7

5.1.1	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR Alu einlagig	7

5.1.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR Alu zweilagig	7

5.1.3	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR MV einlagig	7

5.1.4	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR MV zweilagig	7

5.1.5	GEFÄLLEDÄMMUNG PUR/PIR	7

5.2	EPS UNKASCHIERT	8

5.2.1	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dm einlagig	8

5.2.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dm zweilagig	8

5.2.3	GEFÄLLEDÄMMUNG EPS 035 DAA dm	8

5.2.4	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dh einlagig	8

5.2.5	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dh zweilagig	8

5.2.6	GEFÄLLEDÄMMUNG EPS 035 DAA dh	9

5.3	EXTRUDIERTEM POLYSTYROL-HARTSCHAUMSTOFF	9

5.3.1	WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-200 als Umkehrdach	9

5.3.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-300 als Umkehrdach	9

5.4	MINERALWOLLE	9

5.4.1 WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 60 einlagig	9

5.4.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 60 zweilagig	9

5.4.3 WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 70 einlagig	10

5.4.4	WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 70 zweilagig	10

5.5	Zusatzmaßnahmen / Mehraufwand	10

5.5.1	WÄRMEDÄMMUNG verklebt	10

5.5.2	WÄRMEDÄMMUNG mechanisch befestigt	10

5.5.3	WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG verklebt	10

5.5.4	WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG mechanisch befestigt	10

5.5.5	WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG kaschiert	10

6  Dachhaut	12

6.1	Abdichtung mit werkseitig vorkonfektionierten EPDM- Planen	12

6.1.1	COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE DA-P 1,3 mm (für nicht genutzte Dächer)	12

6.1.2	COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane DA-P 1,5 mm (für genutzte Dächer und erdüberschüttete Flächen)	12

6.1.3	COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane DA-F 1,3 mm mech. befest. (für frei bewitterte Dächer)	13

6.1.4	COiT KLEMMHALTER durchdringungsfrei befest.	14

6.1.5	Baustellennaht	14

6.2	Abdichtung mit EPDM- Bahnen (Rollenware)	14

6.2.1	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,3 verklebt	14

6.2.2	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,3 mm mech.bef	15

6.2.3	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,5 mm verklebt	16

6.2.4	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,5 mm mech.bef	16

6.2.5	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-S 2,5 mm verklebt	17

6.2.6	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-S 2,5 mm mech.bef	18

7  Hoch- und Tiefzüge, Anschlüsse, Formteile	19

7.1.1	HOCHZUG bis 50cm/ COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE	19

7.1.2	HOCHZUG über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE	19

7.1.3	ATTIKAANSCHLUSS bis 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE	19

7.1.4	ATTIKAANSCHLUSS über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE	19

7.1.5	TIEFZUG verklebt / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE	19

7.1.7	HOCHZUG ZWEITEILIG bis 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen	20

7.1.8	HOCHZUG ZWEITEILIG über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen	20

7.1.9	ATTIKAANSCHLUSS ZWEITEILIG bis 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen	20

7.1.10	ATTIKAANSCHLUSS ZWEITEILIG über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen	20

7.1.11	TIEFZUG ZWEITEILIG verklebt / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen	21

7.1.11	RANDBEFESTIGUNG  EPDM DA-K / DA-S	21

7.1.13	TRAUFENANSCHLUSS / COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane	21

7.1.15	TRAUFENANSCHLUSS ZWEITEILIG / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen	21

7.1.16	ORTGANGANSCHLUSS / COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane	21

7.1.17	ORTGANGANSCHLUSS ZWEITEILIG /COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen	21

7.1.18	VERBUNDBLECH NOVOPROOF EPDM Anschlussstreifen aufschweißen	22

7.1.19	WANDANSCHLUSS- Profil herstellen	22

7.2	EPDM ANSCHLÜSSE und FORMTEILE homogen einbinden	22

7.2.1	Ausführung werkseitig vorkonfektioniert	22

7.2.1.1	AUSSENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert	22

7.2.1.3	TIEFZUGECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert	22

7.2.1.4	INNENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert	22

7.2.1.5	INNENECKAUSBILDUNG bauseitig falten	22

7.2.1.6	TÜRANSCHLÜSSE  werkseitig vorkonfektioniert	23

7.2.2	Ausführung bauseitig einbinden	23

7.2.2.1	AUSSENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden	23

7.2.2.2	TIEFZUGECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden	23

7.2.2.3	INNENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden	23

7.2.2.4	INNENECKAUSBILDUNG bauseitig falten	23

7.2.2.5	TÜRANSCHLÜSSE bauseitig homogen einbinden	23

7.3	Einbinden von Dachdurchdringungen in die COVERiT- NOVOPROOF Abdichtung	24

7.3.1	Ausführung werkseitig vorkonfektioniert	24

7.3.1.1	LICHTKUPPELEINFASSUNGEN werkseitig vorkonfektioniert	24

7.3.1.2	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen viereckig werkseitig vorkonfektioniert	24

7.3.1.3	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen rund werkseitig vorkonfektioniert	24

7.3.1.4	EINFASSUNGEN Sanitärentlüftung rund werkseitig vorkonfektioniert	24

7.3.1.5	EINFASSUNGEN Blitzschutzeinfassung werkseitig vorkonfektioniert	25

7.3.2	Ausführung bauseitig homogen einbinden	25

7.3.2.1	LICHTKUPPELEINFASSUNGEN bauseitig homogen einbinden	25

7.3.2.2	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen viereckig bauseitig homogen einbinden	25

7.3.2.3	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen rund bauseitig homogen einbinden	25

7.3.2.4	EINFASSUNGEN Sanitärentlüftung rund bauseitig homogen einbinden	25

7.3.2.5	EINFASSUNGEN Blitzschutzeinfassung bauseitig homogen einbinden	26

8  Einbauteile, Zubehör	26

8.1	ATTIKAGULLY einbauen  Liefern und rückstausicher Einbauen von Attika-Gullys, inklusive Kiesfang. Die Einbindung an die COVERiT EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.	26

................. Stück	26

8.2	GULLY senkrecht einbauen	26

8.3	GULLY abgewinkelt einbauen	26

8.4	TERRASSENGULLY senkrecht einbauen	26

8.5	TERRASSENGULLY abgewinkelt einbauen	27

8.6	SANIERUNGSGULLY einbauen	27

8.7	SANIERUNGSGULLYSCHEIBE einbauen	27

8.8	AUFSTOCKELEMENTE einbauen	27

8.9	NOTÜBERLÄUFE / SPEIER bauseitig einbinden	27

8.10	COVERIT NOVOPROOF DA- P Kiesleiste montieren	28

8.11	HOLZBOHLEN montieren	28

8.12	Flachdachabsturzsicherung	28

9 Oberflächenschutz, Filterschichten	29

9.1	KIESSCHÜTTUNG aufbringen	29

9.2	Betonplatten verlegen auf Abstandshalter	29

9.3	Betonplatten verlegen auf Stelzlager	29

9.4	Betonplatten verlegen auf Splitt	29

9.5	PLATTEN / FLIESEN zuschneiden	29

9.6	SCHUTZAGE  GUMMIGRANULAT	29

9.7	SCHUTZLAGE Vlies lose	29

9.8	SCHUTZLAGE Vlies verklebt	29

9.9	SCHUTZLAGE HOCHZUG Vlies lose	30

9.10	SCHUTZLAGE HOCHZUG Vlies verklebt	30

9.11	FILTER und ARMIERUNGSVLIES zwischen XPS-Wärmedämmplatten u. Bekiesung	30

9.12	SCHUTZ-DRAINAGE DAMPFDRUCKAUSGLEICHSSCHICHTE bei belasteten Gebäudeabdeckungen.	30

1  Baustellen- Einrichtung, Abtragungsarbeiten

1.1	Baustelleneinrichtung

Einrichtung der Baustelle, inkl. Wiederabtransport, sowie Vorhalten der erforderlichen Werkzeuge und Geräte, verkehrspolizeiliche Genehmigung der Baustelle, Miete für den notwendigen Straßengrund, Abschrankungen, Beschilderung und Beleuchtung der Flächen. Weiters sind die für die Bauführung benötigten Grundflächen nach Beendigung der Arbeiten in den früheren Zustand zu versetzen und einwandfrei zu übergeben.

................. Pauschale

1.2	Chemotoiletten aufst. + abtr.

Chemotoiletten aufstellen, abtragen und abtransportieren.

................. Stück

1.3	Chemotoiletten vorhalten

Chemotoiletten, vor- und instand halten.

................. Woche

1.4	Schutzgerüst herstellen

Schutzgerüst als Absturzsicherung nach den Richtlinien der Bauberufsgenossenschaft liefern, aufbauen, für die Zeit der Bauarbeiten vorhalten und abbauen.

................. Pauschale

1.5	Blitzschutz demontieren

Blitzschutzleitungen inklusive allen Befestigungselementen demontieren und entsorgen.

................. m

1.5	Blitzschutzanlage herstellen

Blitzschutzanlage fachgerecht herstellen und Prüfprotokoll erstellen.

................. m

1.6	Dachfläche abbrechen

Abräumen und entsorgen der Dachfläche bestehend aus:
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
inklusive allen mechanischen Verwahrungen. 
Gebäudehöhe bis ...............m.
In diese Position ist der Kran sowie Schuttcontainer einzurechnen.

................. m²

1.7	Dachabdichtung aufschneiden

Bestehende Dachabdichtung aus ...... schachbrettartig aufschneiden. (Maximal 1,5x1,5 m) 

................. m²

1.8	Demontage Attikaverblechung

Demontage der best. Attikaverblechung, inkl. Einhängestreifen und entsorgen.
Abwicklung bis ...............cm

................. m

1.9	Schutzverblechung demontieren

Schutzverblechung inkl. allen mechanischen Verwahrungen abbrechen und entsorgen.

................. m²

1.10	Wandverkleidung demontieren

Bestehende Wandverkleidung inkl. Unterkonstruktion und allen mechanischen Verwahrungen abbrechen und entsorgen.

................. m²

1.11	Hochzüge / Wandanschlüsse demontieren

Bestehenden Aufbau inkl. allen Verwahrungen abtragen und entsorgen:
Dachhaut: ............. 
Lage/n ...................
mechanisch befestigt auf: ......
verklebt auf: ......
Wärmedämmung: ......
Dicke bis : ......cm

................. m²

1.12	Kies abräumen 16/32

Kiesschüttung inklusive Verunreinigung abräumen (Körnung 16/32) und entsorgen. 
durchschnittliche Höhe bis......cm. 

................. m²

2  Vorbereiten des Untergrundes

Vorbemerkung:
Abgerechnet wird die tatsächlich bearbeitete Fläche. Hochzüge werden gesondert vergütet.

2.1	Reinigen der Dachfläche

Reinigen der Dachfläche (besenrein).

................. m²

2.2	Reinigen der Hochzüge / Wandanschlüsse

Hochzüge, Wandanschlüsse, Dachdurchdringungen reinigen. 

................. m²

2.3	Attikaerhöhung herstellen

Liefern und montieren der Attikaerhöhung (Gefälle nach innen) um  ................. cm bestehend aus einer imprägnierten Holzkonstruktion (Holzstaffeln außen und innen sowie einer darauf montierten Holzbohle oder schichtverleimten Platte bis 40 cm breit) sowie hinterfüllen des Zwischenraumes mit Wärmedämmung (EPS oder Mineralisch) inklusive aller erforderlichen Montagematerialen.

................. m

3  Ausgleichsschichten, Trennlagen

3.1	TRENNLAGE Vlies lose

Liefern und loses verlegen einer Lage Stapelfaservlies B2, inklusive Übergriff.

Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g

................. m²

3.2	TRENNLAGE Vlies verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Stapelfaservlies B2, inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Punktweise Verklebung mit Systemkleber.

Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g

................. m²

3.3	TRENNLAGE Bohrbares Vlies

Liefern und verlegen einer Lage Stapelfaservlies 300 B2 (Bohrbares Schutzvlies bis zu 8 mm Spiralbohrer) mit mindestens 10 cm Überlappung oder thermisches verschweißen mit 5 cm Übergriff. Höchstzugkraft: 280 N/5 cm (Längs/Quer) Robustheitsklasse: 3
Flächengewicht: ......g/m²

................. m²

3.4	TRENNLAGE HOCHZUG Vlies lose

Liefern und verlegen einer Lage Stapelfaservlies B2, inklusive Übergriff und Verwahrung.

Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g
Höhe: ......cm

................. m

3.5	TRENNLAGE HOCHZUG Vlies verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Stapelfaservlies B2, inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Verklebung mit Systemkleber.
Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g
Höhe: ......cm

................. m

3.6	GLASVLIES COVERiT GV 120

Liefern und loses verlegen einer Lage Rohglasvlies COVERiT 120 inklusive Übergriff. Flächengewicht 120 g/m².

4  Dampfsperr-, Dampfbremsschichten

Vorbemerkungen:
Die Ausführung von Hochzügen ist in folgenden Positionen enthalten.

4.1	VORANSTRICH Bitumen

Liefern und aufbringen eines bituminösen Voranstriches auf Lösungsmittelbasis als Haftvermittler auf den gereinigten Untergrund aus .......

................. m²

4.2	DAMPFSPERRSCHICHT V60 S4 + AL

Mit Einlage aus Glasvlies und zusätzlicher Aluminiumbandeinlage,V60 S4 + AL flämmbar, nach DIN 13970. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

4.3	DAMPFSPERRE Bit-AL-E Beton

Liefern und fachgerechtes verlegen einer elastomermodifizierten Bitumenflämmbahn mit Einlagen aus Glasvlies und zusätzlicher Aluminiumbandeinlage, AL-E, unterseitig mit Folienkaschierung, Gesamtdicke 4 mm, nach DIN 13970. Auf einem Untergrund aus Beton. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

4.3	DAMPFSPERRE Al-Trapezblech

Liefern und fachgerechtes verlegen einer selbstklebenden, brandlastreduzierten Dampfsperrbahn durchtrittsicher mit Aluminiumeinlage, nach Industriebaurichtlinie. Auf Trapezblech mindestens 1,5 mm dick bei Temperaturen über 10° C. Die Bahnen sind in der Dicke der Wärmedämmung hochzuziehen

................. m²

4.4	DAMPFBREMSE POLYETHYLEN

Liefern und loses verlegen einer COVERiT Dampfsperrfolie aus Polyethylen 0,25 mm dick. (Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl 633.000 my) Die Dampfsperre wird in der Dicke der Wärmedämmung hochgezogen. Stoß- und Nahtüberdeckung sind fachgerecht mit einem doppelseitigen selbstklebenden Nahtband zu verschließen.

................. m²

5  Wärmedämmschichten

Vorbemerkung:
Die Wärmedämmung von senkrechten oder geneigten Flächen bis ......° werden mit der Dachfläche abgerechnet, die damit verbundene Mehrarbeit (mechanisches Befestigen oder Verkleben) wird gesondert vergütet.

Hinweis: Auf die erforderliche Einhaltung der aktuellen EnEV wird hingewiesen.

5.1	POLYURETHAN

5.1.1	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR Alu einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von beidseitig Alu-kaschierten Polyurethan Hartschaumplatten PUR/PIR nach DIN EN 13165. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Dicke: ......cm

................. m²

5.1.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR Alu zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von beidseitig Alu-kaschierten Polyurethan Hartschaumplatten PUR/PIR nach DIN EN 13165. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Gesamtdicke: ......cm

................. m²

5.1.3	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR MV einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von beidseitig Mineralvlies-kaschierten Polyurethan Hartschaumplatten PUR/PIR nach DIN EN 13165. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Dicke: ......cm

................. m²

5.1.4	WÄRMEDÄMMSCHICHT PUR/PIR MV zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von beidseitig Mineralvlies-kaschierten Polyurethan Hartschaumplatten PUR/PIR nach DIN EN 13165. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Gesamtdicke: ......cm

................. m²

5.1.5	GEFÄLLEDÄMMUNG PUR/PIR

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten Polyurethan Hartschaumplatten PUR/PIR mit integriertem Gefälle nach DIN EN 13165. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Abgerechnet wird nach mittlerer Dämmdicke. Mindestgefälle 2%
Mittlere Dicke: ......cm

................. m²

5.2	EPS UNKASCHIERT

Wärmedämmschicht mit Platten aus expandiertem Polystyrol-Hartschaumstoff unkaschiert

5.2.1	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dm einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 035, nach DIN EN 13163. Anwendungsgebiet DAA dm nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Dicke: ......cm

................. m²

5.2.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dm zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 035, nach DIN EN 13163. Anwendungsgebiet DAA dm nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Gesamtdicke: ......cm

................. m²

5.2.3	GEFÄLLEDÄMMUNG EPS 035 DAA dm

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 035 mit integriertem Gefälle, nach DIN EN 13163. Anwendungsgebiet DAA dm nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Abgerechnet wird nach mittlerer Dämmdicke. Mindestgefälle 2%
Mittlere Dicke: ......cm

................. m²

5.2.4	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dh einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 035, nach DIN EN 13163. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Dicke: ......cm

................. m²

5.2.5	WÄRMEDÄMMSCHICHT EPS 035 DAA dh zweilagig

Liefern und zweilagiges fugenversetztes verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 035, nach DIN EN 13163. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Gesamtdicke: ......cm

................. m²

5.2.6	GEFÄLLEDÄMMUNG EPS 035 DAA dh

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von unkaschierten expandierten Polystyrol-Hartschaumplatten EPS 035 mit integriertem Gefälle, nach DIN EN 13163. Anwendungsgebiet DAA dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Abgerechnet wird nach mittlerer Dämmdicke. Mindestgefälle 2%
Mittlere Dicke: ......cm

................. m²

5.3	EXTRUDIERTEM POLYSTYROL-HARTSCHAUMSTOFF

5.3.1	WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-200 als Umkehrdach

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von XPS-G Hartschaumstoffplatten mit Stufenfalz (extrudierten Polystyrol Treibmittel CO 2) nach DIN EN 13164. Anwendungsgebiet DUK dm nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Dicke: ......cm

................. m²

5.3.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT XPS-300 als Umkehrdach

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von XPS-G Hartschaumstoffplatten mit Stufenfalz (extrudierten Polystyrol Treibmittel CO 2) nach DIN EN 13164. Anwendungsgebiet DUK dh nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse E nach EN 13501-1

Dicke: ......cm

................. m²

5.4	MINERALWOLLE

5.4.1 WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 60 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten, nach DIN EN 13162. Anwendungsgebiet DAA dm nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse A1 nach EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040

Druckspannung bei 10 %, Stauchung [kPa] > 60 
Dicke: ......cm

................. m²

5.4.2	WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 60 zweilagig

Liefern und zweilagig fugenversetzt verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten, nach DIN EN 13162. Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse A1 nach EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040

Druckspannung bei 10 %, Stauchung [kPa] > 60 
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

5.4.3 WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 70 einlagig

Liefern und einlagig pressgestoßen verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten, nach DIN EN 13162. Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse A1 nach EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040

Druckspannung bei 10 %, Stauchung [kPa] > 70 
Dicke: ......cm

................. m²

5.4.4	WÄRMEDÄMMSCHICHT MINERALWOLLE 70 zweilagig

Liefern und zweilagig fugenversetzt verlegen von trittfesten mineralischen Dachdämmplatten, nach DIN EN 13162. Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108 Teil 10. Brandverhalten: Klasse A1 nach EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040

Druckspannung bei 10 %, Stauchung [kPa] > 70 
Gesamtdicke: ......cm

................. m²

5.5	Zusatzmaßnahmen / Mehraufwand

5.5.1	WÄRMEDÄMMUNG verklebt

Für die Verklebung der Wärmedämmung auf ...... mit geeignetem Systemkleber.

................. m²

5.5.2	WÄRMEDÄMMUNG mechanisch befestigt

Für eine mechanische Befestigung der Wärmedämmung auf ...... mit geeignetem Befestigungsmittel.

................. m²

5.5.3	WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG verklebt

Verklebung der kaschierten Wärmedämmung auf senkrechten oder geneigten Flächen bis ......°.
Höhe: ......cm
Dicke: ......cm

................. m

5.5.4	WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG mechanisch befestigt

Mechanische Befestigung der kaschierten Wärmedämmung auf senkrechten oder geneigten Flächen bis ......°.
Höhe: ......cm

Dicke: ......cm

................. m²

5.5.5	WÄRMEDÄMMUNG HOCHZUG kaschiert

Verklebung oder mechanische Befestigung der kaschierten Wärmedämmung auf senkrechten oder geneigten Flächen bis ......°.
Höhe: ......cm

Dicke: ......cm


................. m

6  Dachhaut

6.1	Abdichtung mit werkseitig vorkonfektionierten EPDM- Planen

6.1.1	COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE DA-P 1,3 mm (für nicht genutzte Dächer)

COVERiT - NOVOPROOF Plane DA-P 1,3 mm dick, werkseitig vorkonfektioniert, mit ausschließlich homogenen, geschweißten Nahtverbindungen aus hochwertigen, vollvernetzten elastischen EPDM Kautschuk nach DIN 7864.

Die maßgenaue Plane (Abdichtungsebene - inklusive aller Anschlußbereiche) wird in einer Einheit lose verlegt. Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 
Bei Teilflächen erfolgt die Verbindung der Planen durch die Thermofast - Fügetechnik bauseits (Pos. 6.1.5), sicher und homogen, ohne Kleber und Lösungsmittel.

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt.

COVERIT NOVOPROOF DA-P Dachabdichtung lose auf den vorbereiteten Untergrund verlegen und gegen Windsog sichern. Rationelle und witterungsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart mit Auflast. 
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

................. m²

6.1.2	COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane DA-P 1,5 mm (für genutzte Dächer und erdüberschüttete Flächen)

COVERiT - NOVOPROOF Plane DA-P 1,5 mm dick, werkseitig vorkonfektioniert, außergewöhnlich algenresistent und pflanzenneutral, mit ausschließlich homogenen, geschweißten Nahtverbindungen aus hochwertigen, vollvernetzten elastischen EPDM Kautschuk nach DIN 7864.

Die maßgenaue Plane (Abdichtungsebene - inklusive aller Anschlußbereiche) wird in einer Einheit lose verlegt. Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 
Bei Teilflächen erfolgt die Verbindung der Planen durch die Thermofast - Fügetechnik bauseits (Pos. 6.1.5), sicher und homogen, ohne Kleber und Lösungsmittel.

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt.

COVERIT NOVOPROOF DA-P Dachabdichtung lose auf den vorbereiteten Untergrund verlegen und gegen Windsog sichern. Rationelle und witterungsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart mit Auflast. 
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

................. m²

6.1.3	COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane DA-F 1,3 mm mech. befest. (für frei bewitterte Dächer)

COVERiT - NOVOPROOF Plane DA-F (flammhemmend) 1,3 mm dick, werkseitig vorkonfektioniert, mit ausschließlich homogenen, geschweißten Nahtverbindungen aus hochwertigen, vollvernetzten elastischen EPDM Kautschuk nach DIN 7864.

Die maßgenaue Plane (Abdichtungsebene - inklusive aller Anschlußbereiche) wird in einer Einheit lose verlegt. Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 
Bei Teilflächen erfolgt die Verbindung der Planen durch die Thermofast - Fügetechnik bauseits (Pos. 6.1.5), sicher und homogen, ohne Kleber und Lösungsmittel.

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt.

COVERIT NOVOPROOF DA-F Dachabdichtung lose auf den vorbereiteten Untergrund verlegen und gegen Windsog sichern. Rationelle und witterungsunabhängige langzeitbewährte Verlegeart mit Auflast. 
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

................. m²

6.1.4	COiT KLEMMHALTER durchdringungsfrei befest.

Mechanisches Befestigen der Abdichtungsfläche mit dem COiT Klemmhaltersystem bestehend aus Unterteller - Klemmkappe - Oberteil. Die Unterteller werden mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen (Schrauben) in der Unterkonstruktion befestigt. Die erhöhte Punktbelastung der mechanischen Fixierung erfordert eine dauerhaft druckfeste Unterlage.
Die COVERiT-EPDM EPDM Plane F wird darüber verlegt und durch die COiT Klemmkappe und Oberteil fixiert. Anzahl und Anordnung der Befestigungselemente entsprechen den Flachdachrichtlinien bzw. Normen oder Berechnungen. Die genaue Stückzahl wird durch eine Windlastberechnung ermittelt. Hierbei dürfen nur Befestigungsmittel mit einer Systemprüfung verwendet werden. In allen Fällen beträgt der Abstand der Befestigungselemente maximal 10 cm von Hoch- und Tiefzug. Rand - und Eckbereich ist Gebäudebreite achtel. Ein waagrechter unterströmungssicherer Klebestreifen in allen Bereichen der Hoch- und Tiefzüge ist mit einzukalkulieren.
Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerrichtlinien des Herstellers.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

Befestigt auf: .......................
Gebäudehöhe: ...................m
Länge: ................................m
Breite: .................................m

................. m²

6.1.5	Baustellennaht

Fachgerechte Ausbildung einer homogenen Nahtverbindung bauseitig in Thermofast – Fügetechnik ohne Kleber und Lösungsmittel nach den 
Verlegerrichtlinien des Herstellers.

................. m

6.2	Abdichtung mit EPDM- Bahnen (Rollenware)

Anzubieten ist das beispielhafte oder ein Material der gleichwertigen Art und Verarbeitungskriterien. 
Positionen für die Ausführung von Hochzügen, Anschlüsse, Einfassungen usw. sind in der Gruppe 8 zu finden. 
Angeboten:………………………………

6.2.1	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,3 verklebt

Dachabdichtung mit COVERiT - NOVOPROOF Dachabdichtungsbahnen DA-K 1,3 mm dick, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk nach DIN 7864, dünnvlieskaschiert, mit Thermofast-Fügerändern liefern und verlegen.

Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 

Der Klebstoffverbrauch richtet sich je nach Untergrund, bei geschlossenen Gebäuden bis 20 m Höhe:
Fläche ca. 200 - 400 g/m²
Eck - und Randbereich ca. 500 - 600 g/m².
Eine lineare mechanische Dachrandbefestigung ist in allen Bereichen wie Dachdurchdringungen, Dachrändern und aufgehenden Bauteilen mit geprüften Befestigungselementen auszuführen. (4 Elemente / m)
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt

- Verklebung nicht unter + 5° Celsius.

COVERIT NOVOPROOF DA-K Dachdichtungsbahnen streifenweise mit Kleber F auf den vorbereiteten Untergrund aufkleben. Überlappungen mittels Thermofast-Fügetechnik homogen verschweißen.

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

................. m²

6.2.2	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,3 mm mech.bef

Dachabdichtung mit COVERiT - NOVOPROOF Dachabdichtungsbahnen DA-K 1,3 mm dick, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk nach DIN 7864, dünnvlieskaschiert, mit Thermofast-Fügerändern liefern und verlegen.

Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt.

COVERIT NOVOPROOF DA-K Dachdichtungsbahnen mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen in der Unterkonstruktion mechanisch befestigen. Anzahl und Anordnung der Befestiger entsprechend Flachdachrichtlinien bzw. Berechnung nach DIN 1055.

Befestigung in: ...

Befestiger Fabrikat: ...

Befestiger Typ: ...

Überlappungen mittels Thermofast-Fügetechnik homogen verschweißen.

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

Gebäudehöhe: .........m
Länge:.......................m
Breite: .......................m

................. m²

6.2.3	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,5 mm verklebt

Dachabdichtung mit COVERiT - NOVOPROOF Dachabdichtungsbahnen DA-K 1,5 mm dick, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk nach DIN 7864, dünnvlieskaschiert, mit Thermofast-Fügerändern liefern und verlegen.

Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 

Der Klebstoffverbrauch richtet sich je nach Untergrund, bei geschlossenen Gebäuden bis 20 m Höhe:
Fläche ca. 200 - 400 g/m²
Eck - und Randbereich ca. 500 - 600 g/m².
Eine lineare mechanische Dachrandbefestigung ist in allen Bereichen wie Dachdurchdringungen, Dachrändern und aufgehenden Bauteilen mit geprüften Befestigungselementen auszuführen. (4 Elemente / m)
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt

- Verklebung nicht unter + 5° Celsius.

COVERIT NOVOPROOF DA-K Dachdichtungsbahnen streifenweise mit Kleber F auf den vorbereiteten Untergrund aufkleben. Überlappungen mittels Thermofast-Fügetechnik homogen verschweißen.

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

................. m²

6.2.4	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-K 1,5 mm mech.bef

Dachabdichtung mit COVERiT - NOVOPROOF Dachabdichtungsbahnen DA-K 1,5 mm dick, elastisch und leicht, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk nach DIN 7864, dünnvlieskaschiert, mit Thermofast-Fügerändern liefern und verlegen.

Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt.

COVERIT NOVOPROOF DA-K Dachdichtungsbahnen mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen in der Unterkonstruktion mechanisch befestigen. Anzahl und Anordnung der Befestiger entsprechend Flachdachrichtlinien bzw. Berechnung nach DIN 1055.

Befestigung in: ...

Befestiger Fabrikat: ...

Befestiger Typ: ...

Überlappungen mittels Thermofast-Fügetechnik homogen verschweißen.

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

Gebäudehöhe: .........m
Länge:.......................m
Breite: .......................m

................. m²

6.2.5	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-S 2,5 mm verklebt

Dachabdichtung mit COVERiT - NOVOPROOF Dachabdichtungsbahnen DA-S 2,5 mm dick (1,3mm + Vlieskaschierung), außergewöhnlich strapazierfähig und robust, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk nach DIN 7864 und einem reißfestem Kunstfaservlies, mit Thermofast-Fügerändern liefern und verlegen.

Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 

Der Klebstoffverbrauch richtet sich je nach Untergrund, bei geschlossenen Gebäuden bis 20 m Höhe:
Fläche ca. 200 - 400 g/m²
Eck - und Randbereich ca. 500 - 600 g/m².
Eine lineare mechanische Dachrandbefestigung ist in allen Bereichen wie Dachdurchdringungen, Dachrändern und aufgehenden Bauteilen mit geprüften Befestigungselementen auszuführen. (4 Elemente / m)
Alle Nahtverbindungen werden mit Thermofast - Fügetechnik homogen verschweißt.

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt

- Verklebung nicht unter + 5° Celsius.

COVERIT NOVOPROOF DA-S Dachdichtungsbahnen streifenweise mit Kleber F auf den vorbereiteten Untergrund aufkleben. Überlappungen mittels Thermofast-Fügetechnik homogen verschweißen.

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

................. m²

6.2.6	COVERiT NOVOPROOF EPDM Bahnen DA-S 2,5 mm mech.bef

Dachabdichtung mit COVERiT - NOVOPROOF Dachabdichtungsbahnen DA-S 2,5 mm dick (1,3mm + Vlieskaschierung), außergewöhnlich strapazierfähig und robust, aus hochwertigem, vollvernetztem EPDM-Kautschuk nach DIN 7864 und einem reißfestem Kunstfaservlies, mit Thermofast-Fügerändern liefern und verlegen.

Mehrarbeiten wie Verklebung von Hoch - oder Tiefzügen, mechanisches Verwahren sowie homogenes Einbinden von Dachdurchdringungen sind gesonderte Positionen. 

Produkteigenschaften:

- flexibel von -40 °C bis +120 °C,

- bitumenverträglich,

- ozon- und UV-beständig,

- wurzelfest und rhizomfest gegen Quecken nach FLL-Richtlinien,

- umweltverträglich,

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102 T 1,

- dämmstoffneutral,

- dampfdiffusionsfähig,

- langzeitbewährt.

COVERIT NOVOPROOF DA-K Dachdichtungsbahnen mit geeigneten, geprüften Befestigungselementen in der Unterkonstruktion mechanisch befestigen. Anzahl und Anordnung der Befestiger entsprechend Flachdachrichtlinien bzw. Berechnung nach DIN 1055.

Befestigung in: ...

Befestiger Fabrikat: ...

Befestiger Typ: ...

Überlappungen mittels Thermofast-Fügetechnik homogen verschweißen.

Grundlagen der Verarbeitung sind die Verlegerichtlinien des Herstellers.

Insbesondere bei einschaligen Holzdachaufbauten ist eine Prüfung der Bauphysik erforderlich.
COVERiT Abdichtungssysteme GmbH, Wendelsteinstraße 5, 83109 Großkarolinenfeld  
Tel.: 08031/94 11 833, E-Mail: office@coverit.de, http://www.coverit.de

Gebäudehöhe: .........m
Länge:.......................m
Breite: .......................m

................. m²

7  Hoch- und Tiefzüge, Anschlüsse, Formteile

7.1.1	HOCHZUG bis 50cm/ COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE

Hochzug fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe =< 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Plane hochführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben.

Höhe: ......cm

Untergrund: ......

Material:    o DA-P  o DA-F

................. m

7.1.2	HOCHZUG über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE

Hochzug fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe über 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Plane hochführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben, sowie zusätzliche Windsogsicherung durchführen (zB. Klemmhalter oder mehrteilige Ausführung).

Höhe: ......cm

Untergrund: ......

Material:    o DA-P  o DA-F

................. m

7.1.3	ATTIKAANSCHLUSS bis 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE

Attikaanschluß fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe =< 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Plane bis zur Vorderkante Attika hinausführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben. 
Höhe: ......cm

Kronenbreite: ......cm

Untergrund: ......

Material:    o DA-P  o DA-F

................. m

7.1.4	ATTIKAANSCHLUSS über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE

Attikaanschluß fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe über 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Plane bis zur Vorderkante Attika hinausführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben, sowie zusätzliche Windsogsicherung durchführen (zB. Klemmhalter oder mehrteilige Ausführung).

Höhe: ......cm

Kronenbreite: ......cm

Material:    o DA-P  o DA-F

................. m

7.1.5	TIEFZUG verklebt / COVERIT NOVOPROOF EPDM PLANE

Tiefzug fachgerecht herstellen, COVERiT – NOVOPROOF EPDM Plane runterführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben.

Tiefe: ......cm

Untergrund: ......

Material:    o DA-P  o DA-F

................. m

7.1.7	HOCHZUG ZWEITEILIG bis 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen

Hochzug fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe =< 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlußstreifen hochführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben. Nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Höhe: ......cm

Untergrund: ......

Material:    o DA-K  o DA-S

................. m

7.1.8	HOCHZUG ZWEITEILIG über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen

Hochzug fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe über 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlußstreifen hochführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben, Bahnenbreite nach Windsogberechnung.

Nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Höhe: ......cm
Material:    o DA-K  o DA-S

................. m

7.1.9	ATTIKAANSCHLUSS ZWEITEILIG bis 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen

Attikaanschluß fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe =< 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlußstreifen bis zur Vorderkante Attika hinausführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben. Nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Höhe: ......cm

Kronenbreite: ......cm

Untergrund: ......

Material:    o DA-K  o DA-S

................. m

7.1.10	ATTIKAANSCHLUSS ZWEITEILIG über 50cm / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen

Attikaanschluß fachgerecht herstellen (Anschlußhöhe über 50 cm), COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlußstreifen bis zur Vorderkante Attika hinausführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben, Bahnenbreite nach Windsogberechnung.

Nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Höhe: ......cm

Kronenbreite: ......cm

Material:    o DA-K  o DA-S

................. m

7.1.11	TIEFZUG ZWEITEILIG verklebt / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen

Tiefzug fachgerecht herstellen, COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlußstreifen runterführen und mit Systemkleber auf den geeigneten Untergrund verkleben. Nach Herstellervorschrift in der Thermofastfügetechnik homogen einbinden.
Höhe: ......cm

Untergrund: ......

Material:    o DA-K  o DA-S

................. m

7.1.11	RANDBEFESTIGUNG EPDM DA-K / DA-S

Aufzahlung für die zusätzliche mechanische Befestigung mit geeigneten und geprüften Befestigungselementen (4 Stück pro m – Abstand 25 cm) entlang Dachrändern aufgehenden Bauteilen und Dachdurchdringungen.

................. m

7.1.13	TRAUFENANSCHLUSS / COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane

Die COVERiT - NOVOPROOF EPDM EPDM PLANE DA-P wird über das gereinigte Traufenblech herabgeführt und vollflächig mit Systemkleber verkleben, einschl. mechanischer Verwahrung.
Höhe: ......cm

................. m

7.1.15	TRAUFENANSCHLUSS ZWEITEILIG / COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen

COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlussstreifen über das gereinigte Traufenblech herabgeführen und vollflächig mit Systemkleber verkleben, einschl. mechanischer Verwahrung. Nach Herstellervorschrift in der Thermofast - Fügetechnik homogen eingebunden.
Höhe: ......cm
Material:    o DA-K  o DA-S

................. m

7.1.16	ORTGANGANSCHLUSS / COVERIT NOVOPROOF EPDM Plane

Die COVERiT - NOVOPROOF EPDM EPDM PLANE DA-P wird über das gereinigte Blech geführt und vollflächig mit Systemkleber verkleben sowie in das Abschlussprofil geklemmt.
Höhe: ......cm

................. m

7.1.17	ORTGANGANSCHLUSS ZWEITEILIG /COVERIT NOVOPROOF EPDM Bahnen

COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlussstreifen über das gereinigte Blech führen. Vollflächig mit Systemkleber verkleben sowie in das Abschlussprofil geklemmt. Nach Herstellervorschrift in der Thermofast - Fügetechnik homogen eingebunden.
Höhe: ......cm
Material:    o DA-K  o DA-S

.................

7.1.18	VERBUNDBLECH NOVOPROOF EPDM Anschlussstreifen aufschweißen

Aufschweißen von COVERiT – NOVOPROOF EPDM Anschlussstreifen auf das von COVERiT empfohlene Verbundblech (Verzinktes Stahlblech 0,6 mm dick, Oberseite beschichtet Unterseite Schutzlack Gesamtdicke 1,9 mm Lieferform 1m x 2m) inklusive dem Überschweißen der Verbund-Blechstöße mit NOVOPROOF Abdeckband. 
Material:    o DA-K  o DA-S

................. m

7.1.19	WANDANSCHLUSS- Profil herstellen

Montage eines Wandanschlußprofil mit geeigneten Befestigungsmitteln und Versiegelung der Profiloberkante mit Nahtpaste.

................. m

7.2	EPDM ANSCHLÜSSE und FORMTEILE homogen einbinden

7.2.1	Ausführung werkseitig vorkonfektioniert

7.2.1.1	AUSSENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert

Werkseitiges homogene Einbinden von Außenecken in die vorgefertigte COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane und Verlegung auf der Baustelle.
Höhe: ......cm

Material:    o DA-P  o DA-F

................. Stück

7.2.1.3	TIEFZUGECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert

Werkseitiges homogene Einbinden von Tiefzugecken in die vorgefertigte COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane und Verlegung auf der Baustelle.
Tiefe: ......cm

Material:    o DA-P  o DA-F

................. Stück

7.2.1.4	INNENECKAUSBILDUNG werkseitig vorkonfektioniert

Werkseitiges homogene Einbinden von Innenecken in die vorgefertigte COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane und Verlegung auf der Baustelle.
Höhe: ......cm

Material:    o DA-P  o DA-F

................. Stück

7.2.1.5	INNENECKAUSBILDUNG bauseitig falten

Fachgerechte Ausbilden von Innenecken durch Falten und vollflächiges Verkleben mit Systemkleber.
Höhe: ......cm

Material:    o DA-P  o DA-F

................. Stück

7.2.1.6	TÜRANSCHLÜSSE werkseitig vorkonfektioniert

Werkseitiges homogene Einbinden von Türanschlüssen (Kombination von 2 Stk. Aussenecken & 2 Stk. Innenecken – unabhängig der Leibungstiefe) in die vorgefertigte COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane und Verlegung auf der Baustelle. Inklusive fachgerechte Anbindung an das Türelement.
Höhe: ......cm

Material:    o DA-P  o DA-F

................. Stück

7.2.2	Ausführung bauseitig einbinden

7.2.2.1	AUSSENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogene Einbinden von Außenecken in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber- Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit Nahtpaste.
Höhe: ......cm

................. Stück

7.2.2.2	TIEFZUGECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogene Einbinden von Tiefzugecken in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber- Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit Nahtpaste.
Tiefe: ......cm

................. Stück

7.2.2.3	INNENECKAUSBILDUNG bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogene Einbinden von Innenecken in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber- Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit Nahtpaste.
Höhe : ......cm

................. Stück

7.2.2.4	INNENECKAUSBILDUNG bauseitig falten

Fachgerechte Ausbilden von Innenecken durch Falten und vollflächiges Verkleben mit Systemkleber.
Höhe: ......cm

................. Stück

7.2.2.5	TÜRANSCHLÜSSE bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogene Einbinden der Türanschlüsse (Kombination von 2 Stk. Aussenecken & 2 Stk. Innenecken – unabhängig der Leibungstiefe) in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber – Kitt oder Lösungsmittel) und Absicherung der Überlappungen mit Nahtpaste. Inklusive fachgerechte Anbindung an das Türelement.
Höhe: ......cm

................. Stück

7.3	Einbinden von Dachdurchdringungen in die COVERiT- NOVOPROOF Abdichtung

7.3.1	Ausführung werkseitig vorkonfektioniert

7.3.1.1	LICHTKUPPELEINFASSUNGEN werkseitig vorkonfektioniert

Verlegen von werkseitig vorgefertigten Lichtkuppeleinfassungen die homogen in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane eingebunden sind. 
Die Hochzugverwahrung erfolgt mit Aluprofilen, sowie Versiegelung.
Nennweite: ...... x...... cm
Grad: ......°

Höhe: ......cm

................. Stück

7.3.1.2	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen viereckig werkseitig vorkonfektioniert

Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Dachdurchdringungen viereckig, die homogen in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane eingebunden sind. 
Die Hochzugverwahrung erfolgt mit Aluprofilen, sowie Versiegelung.

Abmessungen: ...... x...... cm
Höhe: ......cm

Ausführung:    o senkrecht   o konisch	

................. Stück

7.3.1.3	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen rund werkseitig vorkonfektioniert

Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Dachdurchdringungen rund, die homogen in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane eingebunden sind. 
Gegen Abrutschen sichern, sowie Versiegelung mit Nahtpaste.

Durchmesser: NW ...... cm
Höhe: ......cm

Ausführung:    o senkrecht   o konisch	

................. Stück

7.3.1.4	EINFASSUNGEN Sanitärentlüftung rund werkseitig vorkonfektioniert

Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Sanitärentlüftungen rund, die homogen in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane eingebunden sind. 
Gegen Abrutschen sichern, sowie Versiegelung mit Nahtpaste.

Durchmesser: NW ...... cm
Höhe: ......cm

Ausführung:    o senkrecht   o konisch	

................. Stück

7.3.1.5	EINFASSUNGEN Blitzschutzeinfassung werkseitig vorkonfektioniert

Verlegen von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Blitzschutzeinfassung, die homogen in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Plane eingebunden sind. 
Gegen Abrutschen sichern, sowie Versiegelung mit Nahtpaste.

Durchmesser: NW ...... cm
Höhe: ......cm

................. Stück

7.3.2	Ausführung bauseitig homogen einbinden

7.3.2.1	LICHTKUPPELEINFASSUNGEN bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogenes Einbinden von werkseitig vorgefertigten Lichtkuppeleinfassungen in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber – Kitt oder Lösungsmittel). 
Die Hochzugverwahrung erfolgt mit Aluprofilen, sowie Versiegelung.
Nennweite: ...... x...... cm
Grad: ......cm

Höhe: ......°

................. Stück

7.3.2.2	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen viereckig bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogenes Einbinden von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Dachdurchdringungen viereckig in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber – Kitt oder Lösungsmittel). 
Die Hochzugverwahrung erfolgt mit Aluprofilen, sowie Versiegelung.

Abmessungen: ...... x...... cm
Höhe: ......cm

Ausführung:    o geschlossen   o einseitig offen   o senkrecht   o konisch	

................. Stück

7.3.2.3	EINFASSUNGEN Dachdurchdringungen rund bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogenes Einbinden von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Dachdurchdringungen rund in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber – Kitt oder Lösungsmittel). 
Gegen Abrutschen sichern, sowie Versiegelung mit Nahtpaste.

Durchmesser: NW ...... cm
Höhe: ......cm

Ausführung:    o geschlossen   o einseitig offen   o senkrecht   o konisch	

................. Stück

7.3.2.4	EINFASSUNGEN Sanitärentlüftung rund bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogenes Einbinden von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Sanitärentlüftungen rund in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber – Kitt oder Lösungsmittel). 
Gegen Abrutschen sichern, sowie Versiegelung mit Nahtpaste.

Durchmesser: NW ...... cm
Höhe: ......cm

Ausführung:    o geschlossen   o einseitig offen   o senkrecht   o konisch	

................. Stück

7.3.2.5	EINFASSUNGEN Blitzschutzeinfassung bauseitig homogen einbinden

Liefern und homogenes Einbinden von werkseitig vorgefertigten Einfassungen für Blitzschutzeinfassung in die COVERiT- NOVOPROOF EPDM Abdichtung mit Thermofast Fügetechnik (kein Kleber – Kitt oder Lösungsmittel). 
Gegen Abrutschen sichern, sowie Versiegelung mit Nahtpaste.

Durchmesser: NW ...... cm
Höhe: ......cm

................. Stück

8  Einbauteile, Zubehör

8.1	ATTIKAGULLY einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von Attika-Gullys, inklusive Kiesfang. Die Einbindung an die COVERiT EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.

Durchmesser: NW ...... cm

Ausführung: o Standard    o Heizbar

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.2	GULLY senkrecht einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von wärmegedämmten Dachgullys mit senkrechtem Abgang inklusive. Klemmring (oder Schraubflansch) und Kiesfang. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Durchmesser: NW ...... cm

Ausführung: o Standard    o Heizbar

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.3	GULLY abgewinkelt einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von wärmegedämmten Dachgullys mit abgewinkeltem Abgang inklusive Klemmring (oder Schraubflansch) und Kiesfang. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Durchmesser: NW ...... cm

Ausführung: o Standard    o Heizbar

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.4	TERRASSENGULLY senkrecht einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von Terrassengullys mit senkrechtem Abgang und Schraubflansch sowie Rundsieb. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Durchmesser: NW ...... cm

Ausführung: o Standard    o Heizbar

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.5	TERRASSENGULLY abgewinkelt einbauen

Liefern und rückstausicher Einbauen von Terrassengullys mit abgewinkeltem Abgang und Schraubflansch sowie Rundsieb. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Durchmesser: NW ...... cm

Ausführung: o Standard    o Heizbar

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.6	SANIERUNGSGULLY einbauen

Liefern und rückstausicher nach Herstellervorschrift einbauen von Sanierungsgully mit Schraubflansch senkrecht. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Durchmesser: NW ...... cm

Ausführung: o Standard    o Heizbar

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.7	SANIERUNGSGULLYSCHEIBE einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen einer Sanierungs- Gullyscheibe zur Sanierung von Dachgullys.

Durchmesser: NW ...... cm

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.8	AUFSTOCKELEMENTE einbauen

Liefern und nach Herstellervorschrift einbauen von wärmegedämmten Aufstockelementen zur Überbrückung der Wärmedämmung.
Durchmesser: NW ...... cm

Höhe: ...... cm bis ...... cm

................. Stück

8.9	NOTÜBERLÄUFE / SPEIER bauseitig einbinden

Bauseitiges Einbinden von Rohrmanschetten (inklusive Stützrohr) oder ALU Rohre (mit Klemmring) als Speierausbildung. Die Einbindung an die EPDM Dachabdichtung erfolgt nach den Richtlinien des Herstellers.
Durchmesser: NW ...... cm

Angebotenes Erzeugnis: ......

................. Stück

8.10	COVERIT NOVOPROOF DA- P Kiesleiste montieren

Liefern und fachgerechtes Verlegen einer COVERIT NOVOPROOF DA- P Kiesleiste inklusive Montage am geeigneten Untergrund. Fixierung auf den Untergrund erfolgt durch eine punktweise Befestigung mittels COIT- Klemmhaltersystem lt. Herstellervorschriften.

................. m

8.11	HOLZBOHLEN montieren

Liefern und mit Schrauben im notwendigen Abstand montieren von imprägnierten Holzbohlen zur Befestigung der Randbleche inklusive aller Eckausbildungen und Anarbeitungen.
Dicke:......cm
Breite:......cm

................. m

8.12	Flachdachabsturzsicherung

Ständig nutzbare Flachdachabsturzsicherung, geprüft nach DIN EN 795, liefern und mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial montieren.

Bauhöhe: ...... mm
Befestigung auf/in: ......

Komplette Absturzsicherung fachgerecht montieren, bauseits mit COVERiT NOVOPROOF Rohrmanschetten bzw. Sekuranteneinfassungen einfassen, gegen Abrutschen sichern, mit Anschlusspaste versiegeln. Überlappungen homogen in der Thermofast-Fügetechnik verschweißen.

Grundlagen der Ausführung sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.

Angebotenes Produkt:...................................................

................. Stück

9 Oberflächenschutz, Filterschichten

9.1	KIESSCHÜTTUNG aufbringen

Liefern und aufbringen von gewaschenem Rundkies 16/32, gemäß mit beizubringender Windlastberechnung
Dicke: ......cm

................. m²

9.2	Betonplatten verlegen auf Abstandshalter

Liefern und verlegen von Betonplatten 50 x 50 cm auf Abstandshalter aus Gummi.

Dicke:    o 4 cm   o 5 cm   

................. m²

9.3	Betonplatten verlegen auf Stelzlager

Liefern und verlegen von Betonplatten 50 x 50 cm auf höhenverstellbare Stelzlager.

Dicke:    o 4 cm   o 5 cm

................. m²

9.4	Betonplatten verlegen auf Splitt

Liefern und verlegen von Betonplatten 50 x 50 cm in Splittschüttung Körnung 2/5mm.

Dicke:    o 4 cm   o 5 cm   

................. m²

9.5	PLATTEN / FLIESEN zuschneiden

Keramikfliesen, Beton oder Waschbetonplatten ohne Unterschied der Dicke zuschneiden 

................. m

9.6	SCHUTZAGE  GUMMIGRANULAT

Liefern und verlegen von Gummigranulatbahnen.

Dicke:    o 6 mm   o 8 mm   o 10 mm

................. m²

9.7	SCHUTZLAGE Vlies lose

Liefern und loses verlegen einer Lage Stapelfaservlies, inklusive Übergriff.

Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g

................. m²

9.8	SCHUTZLAGE Vlies verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Stapelfaservlies, inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Punktweise Verklebung mit Systemkleber.

Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g

................. m²

9.9	SCHUTZLAGE HOCHZUG Vlies lose

Liefern und verlegen einer Lage Stapelfaservlies, inklusive Übergriff und Verwahrung.

Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g
Höhe: ......cm

................. m

9.10	SCHUTZLAGE HOCHZUG Vlies verklebt

Liefern und verlegen einer Lage Stapelfaservlies, inklusive Übergriff. Die Fixierung auf den gereinigten Untergrund erfolgt durch eine Verklebung mit Systemkleber.
Flächengewicht/ m²:    o 300g   o 500g
Höhe: ......cm

................. m

9.11	FILTER und ARMIERUNGSVLIES zwischen XPS-Wärmedämmplatten u. Bekiesung

Liefern und verlegen eines unverrottbaren, alkalibeständigen und verschweißbaren Vlies aus  100 % Polypropylen gemäß ÖNORM B 3697 bzw. B 2209 Höchstzugkraft gemäß ÖNORM S 1503 Teil 2 Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene. (=350 N/5 cm(=0,01 cm/s
Flächengewicht: 170g/m²

................. m²

9.12	SCHUTZ-DRAINAGE DAMPFDRUCKAUSGLEICHSSCHICHTE bei belasteten Gebäudeabdeckungen.

Liefern und verlegen von Dränagematten Polyfelt DC 502 E, welche chemisch und biologisch beständig sind. Sie zeichnen sich durch eine geringe Zusammendruckbarkeit, also durch eine hohe Abflussleistung auch unter hohen Auflasten,(z.B. Parkdecks) aus. Die folgenden Werte beziehen sich Standardgerecht bis max. 200 kPa. Bei Notwendigkeit höherer Belastungen, muss nachgewiesen werden, dass der Abfluss gewährleistet wird.
Art der Dränagematten: Verbundstoff, bestehend aus einem Dränagegitter aus extrudiertem PE-HD (Polyethylen hoher Dichte) zweiseitig aufkaschiertem Filtervlies. Mechanisch verfestigtes Endlosfaserspinnvlies aus 100 % Polypropylen, chemisch, biologisch beständig und UV-stabilisiert.
Technische Daten:
Höchstzugkraft:	EN ISO 10319	längs/quer	(kN/m)			8,0/9,5
Stempeldurchdrückkraft:	(N)	1.500	EN ISO 12236
wirksame Öffnungsweite O90,w:	(μm)	110 EN ISO 12956
Permeabilität vertikal:	(l/m²,s)	110	EN ISO 11058
Dicke: 6,1 mm	EN 964-1	Belastung 2 kPa

................. m²7